## Slide 1: 印章

## Slide 2
模型设计
模型打印
兴趣拓展

## Slide 3
兴趣拓展

## Slide 4: 图案印章

## Slide 5: 模型设计
用三点画弧工具画一个圆弧，印章的上部分形状
1.先确定两个点
2.再确定第三个点

## Slide 6: 模型设计
用三点画弧工具画一个圆弧，印章的中间部分形状
1.先确定两个点
2.再确定第三个点

## Slide 7: 模型设计
用多段线画出印章的下部分形状
左侧直线部分长度为15mm



## Slide 8: 模型设计
用旋转工具将画好的轮廓旋转360°




## Slide 9: 模型设计
倒圆角，圆角半径为8

## Slide 10: 模型设计
用草图画圆工具在印章底部中心画一个圆
直径为25mm

## Slide 11: 模型设计
用拉伸工具把印章底部向下凹陷3mm
由于是向下凹陷，所以文本框内是-3mm

## Slide 12: 模型设计
用移动/旋转工具将印章移动到工作平面上

## Slide 13: 模型设计
用三点画弧工具在印章底部画出笑脸的形状




## Slide 14: 模型设计




## Slide 15: 模型设计
拉伸图案
拉伸高度和印章底部凹陷深度一致，3mm

## Slide 16: 模型设计
用移动/旋转工具将印章放正

## Slide 17: 模型保存：123dx

## Slide 18: 模型保存：123dx

## Slide 19: 模型导出：STL

## Slide 20: 模型导出：STL

## Slide 21: 模型导出：STL